## Slide 1: Klasse D versterkers
Hoogfrequent versterkers
met 2 vermogentransistors
Jan Genoe
October 2025

## Slide 2: Basisschema van de klasse D versterker

## Slide 3: Klasse D versterker met MOS transistors in GSS

## Slide 4: Basisschema van de klasse D versterker met nummering van de knopen

## Slide 5: SPICE file Klasse D circuit
* Class D amp 1
Q_Q1 3 1 2 Q2
Q_Qp 0 1 2 Qp
L_L1 5 2 1uH
C_C1 5 6 10n
R_RL 6 0 6
V_Vdd 3 0 20V
R_Rin 4 1 1
V_Vin 4 0 PULSE(0 20 0 20ns 20ns 294ns 628ns) DC=0
.model Q2 NPN(Is=14.34f BF=200)
.model Qp PNP(Is=5.34f BF=100)

## Slide 6: Bekomen spanningen op de verschillende knopen

## Slide 7: Collector stroom in de NPN en de PNP transistor

## Slide 8: Fourrier reeks van de spanning op knoop 2

## Slide 9: Harmonische componenten in de spanning

## Slide 10: impedantie van de serie trilkring

## Slide 11: Harmonische componenten van de uitgangsstroom

## Slide 12: Harmonische componenten van de uitgangsstroom (logschaal)

## Slide 13: Basisschema van de klasse D versterker met beschermdiodes

## Slide 14: SPICE file Klasse D circuit met diodes
* Class D amp 1
Q_Q1 3 1 2 Q2
Q_Qp 0 1 2 Qp
D_D1 2 3 DD
D_D2 0 2 DD
L_L1 5 2 1uH
C_C1 5 6 10n
R_RL 6 0 6
V_Vdd 3 0 20V
R_Rin 4 1 1
V_Vin 4 0 PULSE(0 20 0 20ns 20ns 280ns 600ns) DC=0

## Slide 15: SPICE file Klasse D circuit met diodes
.model Q2 NPN(Is=14.34f BF=200)
.model Qp PNP(Is=5.34f BF=100)
.model DD D( IS=0.0002 RS=0.05 CJO=5e-10 )

## Slide 16: Bekomen spanningen in de Klasse D versterker met diodes

## Slide 17: Detail van de spanningen

## Slide 18: Stromen in de transistors en diodes

## Slide 19: klasse D versterker met enkel NPN transistors

## Slide 20: klasse D versterker met enkel NPN transistors

## Slide 21: klasse D versterker met spanningssturing

## Slide 22: keuze wikkelverhouding transformator

## Slide 23: klasse D versterker met spanningssturing en beveiligingsdiodes

## Slide 24: met stroomsturing

## Slide 25: met stroomsturing en beveiligingsdiodes