## Slide 1: Klasse B versterkers
Laagfrequent versterkers
met 2 vermogentransistor
Jan Genoe
Februari 2026
Notes: In dit hoofdstuk bespreken we de Klasse B versterker. Deze versterker vereist meer actieve elementen en is dus duurder in ontwerp maar levert een veel hoger rendement op. Hij is dus veel goedkoper in gebruik en vereist veel minder koeling.

## Slide 2: Situering
  Invoering van symmetrie
    2 transistors die elk de helft van de tijd in geleiding zijn
    DC werkingspunt in een zone van geringe dissipatie
      geen stroom door beide transistors
  Benamingen
    balansschakeling
    push-pull (duw-trek)
  Complexere schema’s in vergelijking met klasse A, maar een hoger rendement
    duurder in fabricatie
    goedkoper in werking

## Slide 3: Basis schema

## Slide 4: Basisschema
  NPN en PNP type transistor zijn beide de helft van de tijd in geleiding (bij sinusvormige sturing)
  Ook voor DC toepassingen bruikbaar

## Slide 5: Pull-up en Pull Down

## Slide 6: Benoeming knopen

## Slide 7: SPICE code
Klasse B versterker
*
* SUPPLY VOLTAGES
VPOS 8 0 DC +15V
VNEG 9 0 DC -15V
*
* input source
VS1 1 0 DC 0 SIN(0V 5VPEAK 10KHZ)
*
* PUSH-PULL TRANSISTOR OUTPUT STAGE
Q1 8 1 2 QNPN

## Slide 8: SPICE code
Q2 9 1 2 QPNP
*
* Load resistance
RL1 2 0 100
*
* DEVICE MODELS
.model QNPN NPN(BF=50)
.model QPNP PNP(BF=50)

## Slide 9: Verloop van Stroom en Spanning

## Slide 10: Detail stroom en spanning rond nuldoorgang

## Slide 11: Stroom door en spanning over

## Slide 12: AC schema
  Geen aftakkingen op de voeding nodig
    Goedkopere voeding
  Geen gevaar voor drift
    In de DC versie geeft drift van het instelpunt belangrijke DC stromen door de belasting.

## Slide 13: Transistor instelling
  Basissen worden gezamenlijk gestuurd met dezelfde spanning
  Beide transistors zijn emitter volgers
    spanningsversterking = 1
    stroomversterking β

## Slide 14: Cross-over en distorsie

## Slide 15: Gebruik van de voorinstelspanning

## Slide 16: Voorinstelspanning

## Slide 17: Spanningsdeler als instelspanning

## Slide 18: Diodes als instelelement

## Slide 19: Diodes als instelelement

## Slide 20: Voorinstelspanning met diodes

## Slide 21: SPICE code: voorinstelspanning met diodes
Klasse B versterker
*
* SUPPLY VOLTAGES
VPOS 8 0 DC +15V
VNEG 9 0 DC -15V
*
VS2 10 0 DC 0 SIN(0V 5VPEAK 10KHZ)
*
D1 13 10 DNOM
RB1 13 8 10K
Q11 8 13 12 QNPN

## Slide 22: SPICE code: voorinstelspanning met diodes
*
D2 10 14 DNOM
RB2 14 9 10K
Q12 9 14 12 QPNP
*
RL2 12 0 100
*
* DEVICE MODELS
.model QNPN NPN(BF=50)
.model QPNP PNP(BF=50)
.model DNOM D()

## Slide 23: Stromen en spanning (met voorinstelspanning)

## Slide 24: Stroom door en spanning over (met voorinstelspanning)

## Slide 25: Voorinstelspanning met transistor

## Slide 26: Hulptransistor als instelelement

## Slide 27: Eisen voor de voorspanning
  De voorspanning mag nooit te groot worden.
    Een te grote voorspanning brengt beide transistors gelijktijdig in geleiding, zodat de voeding kortgesloten wordt.
  De voorspanning mag kleiner worden maar als het signaal door 0 gaat moet ze de ingestelde waarde hebben
  Het optimale gedrag voor de voorspanning is dus een spanningsbron met een lage impedantie

## Slide 28: Principe van emitter degeneratie
Notes: Laat ons eerst even de weerstand R_3 wegdenken. Dan is V_3 gelijk aan 0V en dan is V_1 aan $V_{BE}$.
Als we de stroom die in de basis instroomt constant zouden houden, zou de $V_{BE}$ (=V1) dalen met 2 mV per graad Celsius dat de temperatuur stijgt.
In dit geval houden we echter de V_1 constant, waardoor de stroom met 8% gaat stijgen.
We willen tegengaan dat de stroom (veel) gaat stijgen, bv maar 2% in plaats van 8%.
Hoe kunnen we dat bekomen?
Als de temperatuur stijgt, zou normaal de stroom veel stijgen, maar als we tegelijk de $V_{BE}$ kleiner kunnen maken zal de stroom minder dan normaal stijgen.
Hoe kunnen we $V_{BE}$ kleiner maken met stijgende stroom?
Wel $V_{BE}$= V_1-V_3, dus als V_3 groter wordt, wordt $V_{BE}$ kleiner. En we kunnen V_3 groter maken als de stroom stijgt door de stroom door de weerstand te laten lopen.
Dit hebben we uitgewerkt met 2 voorbeelden van R_3:
Een voorbeeld waar de stroomstijging 0.066% per graad Celcius is, in plaats van 8% per graad Celcius.
Een voorbeeld waar de stroomstijging 2% per graad Celcius is, in plaats van 8% per graad Celcius.
Het tweede voorbeeld lijkt minder goed, maar heeft het belangrijk voordeel dat er veel minder spanning verloren wordt.

## Slide 29: Emitter degeneratie

## Slide 30: Emitter degeneratie

## Slide 31: Overbruggingsdiodes

## Slide 32: Overbruggingsdiodes

## Slide 33: Luie zone

## Slide 34: Actieve diodes = transistors

## Slide 35: Actieve diodes = transistors

## Slide 36: Driver stage

## Slide 37: Stuurtrap (driver)
Notes: Stel dat de belasting door een sinus van +40 tot -40 volt moet kunnen aangestuurd worden. We gaan dan een voeding gebruiken van bv 84.8V
Stel dat de belasting met 10A moet kunnen gestuurd worden, dan zullen we bv 10 mA nodig hebben aan de basis van T1, dus staat er over Rs 1 V en moet Rs 100 Ohm zijn.
Maar we komen ook aan -40V op de uitgang en dan staat er over Rs 42.4V en loopt er door Rs een stroom van 824 mA, dus bijna 1 A. Deze is niet nodig want bij -40V werkt de bovenste transistor niet en al deze stroom loopt door T4.
We kunnen eigenlijk de stroom door de tak van Rs beter constant houden, namelijk de gehele tijd op 10 mA, wat nodig is. Hoe kan dat: door een stroombron. We gebruiken een bipolaire transistor met een vaste stroom aan de basis en daardoor zal de stroom door deze insteltak ook constant 10 mA blijven.

## Slide 38: Driver Stage

## Slide 39: Stroombron als belasting voor de driver

## Slide 40: Stroombron als belasting driver trap

## Slide 41: Verhoging van het afgeleverde vermogen

## Slide 42: Darlington Paar

## Slide 43: SPICE code
Darlington
*
* PUSH-PULL TRANSISTOR OUTPUT STAGE
Q1 3 1 2 QNPN
Q2 3 2 0 QNPN
*
* DEVICE MODELS
.model QNPN NPN(BF=50)

## Slide 44: Transfer characteristiek Darlington paar

## Slide 45: Darlington Paar met emitter degeneratie

## Slide 46: SPICE code
Darlington met emitter degeneratie
*
* PUSH-PULL TRANSISTOR OUTPUT STAGE
Q1 3 1 2 QNPN
Q2 3 2 0 QNPN
RED 2 0 100
*
* DEVICE MODELS
.model QNPN NPN(BF=50)

## Slide 47: Transfer characteristiek Darlington paar

## Slide 48: Darlington Paar als drive transistors

## Slide 49: Darlington Paar als drive transistors

## Slide 50: Complementair Darlington paar

## Slide 51: SPICE code complementair Darlington paar
Complementaire Darlington met emitter degeneratie
*
* PUSH-PULL TRANSISTOR OUTPUT STAGE
Q1 2 1 0 QNPN
Q2 0 2 3 QPNP
*
* DEVICE MODELS
.model QNPN NPN(BF=50)
.model QPNP PNP(BF=50)

## Slide 52: Transfer characteristiek complementair Darlington paar

## Slide 53: Complementair Darlington paar met emitter degeneratie

## Slide 54: SPICE code complementair Darlington paar met emitter degeneratie
Complementaire Darlington met emitter degeneratie
*
* PUSH-PULL TRANSISTOR OUTPUT STAGE
Q1 2 1 4 QNPN
Q2 0 2 3 QPNP
RED 4 0 100
R2 2 3 100
*
* DEVICE MODELS
.model QNPN NPN(BF=50)
.model QPNP PNP(BF=50)

## Slide 55: Transfer characteristiek complementair Darlington paar met emitter degeneratie

## Slide 56: PNP vermogentransistors
PNP vermogentransistors zijn
  minder goed,
  minder robust,
  minder betrouwbaar,
  of duurder
dan de vergelijkbare NPN component.
  We vervangen de grootste PNP transistors door NPN transistors.
  T’2 verhuist daardoor van plaats en we moeten de diode terug invoeren.
  We zijn een belangrijk deel van de symmetrie terug kwijt.

## Slide 57: Schema met NPN eindtrap

## Slide 58: Bijkomende trap met invoering symmetrie
Notes: In het schema van slide 19 hebben de weerstanden in de vermogentrap een dubbele functie:
- emitter degeneratie
- spanningsval opbouwen evenredig met de stroom, tot de spanning aan 0.7 volt komt. Vanaf dan neemt de volgende trap over. De stroom door de weerstand neemt nu niet meer verder toe.
In het schema van slide 23 is de tweede functie naar de collector kant van T2 verschoven.
Maar dan is de emitterdegeneratie niet meer gelijkaardig (symmetrisch) aan beide kanten. Dit lossen we op door de extra diode.
In het schema van slide 24 zijn beide functies volledig gesplitst:
- Een weerstand voor emitterdegeneratie staat aan de emitter kant
- meten van de stroom staat aan de collector kant.

## Slide 59: Dissipatie en rendement
Notes: Om het DC vermogen te berekenen, moeten we het product van spanning en stroom uit de voedingen integreren over een periode T en delen door de periode T. We kunnen hierop de volgende vereenvoudigingen toepassen:
Omdat beide voedingen symmetrisch zijn, hoeven we het maar voor een voeding uit te rekenen, en kunnen we het resultaat vermenigvuldigen met 2.
Omdat de stroom gedurende de tweede helft van de periode is, hoeven we maar te integreren tot T/2.

## Slide 60: Vergelijking rendement

## Slide 61: Dissipatie per transistor
  De dissipatie is maximaal voor een uitsturing van 63%.
  Deze dissipatie is kleiner dan de helft van het maximale AC vermogen.
  Per transistor is dit maar 1/4 van het maximale AC vermogen.
  Bij een klasse A is de maximale dissipatie het dubbele van het maximale AC vermogen.
  Voor een gelijk vermogen zullen de transistors van een klasse A versterker ongeveer 10 maal groter (en duurder) zijn.

## Slide 62: Invoering van terugkoppeling

## Slide 63: Vermogentrap zonder terugkoppeling

## Slide 64: Vermogentrap met terugkoppeling

## Slide 65: SPICE code: 5V input swing
Klasse B versterker met OPAMP terugkoppeling
VPOS 8 0 DC +15V
VNEG 9 0 DC -15V
VS3 20 0 DC 0 SIN(0V 5VPEAK 10KHZ)
Q21 8 23 22 QNPN
Q22 9 23 22 QPNP
RL3 22 0 100
XOpAmp 20 22 8 9 23 8 opamp
* DEVICE MODELS
.model QNPN NPN(BF=50)
.model QPNP PNP(BF=50)

## Slide 66: SPICE code: 5V input swing
.model DNOM D()

## Slide 67: Terugkoppeling: stromen en spanningen

## Slide 68: Nuldoorgang van de stromen en de spanningen

## Slide 69: Stroom door de transistor als functie van de spanning over

## Slide 70: SPICE code: 1V input swing
Klasse B versterker met OPAMP terugkoppeling
VPOS 8 0 DC +2.5V
VNEG 9 0 DC -2.5V
VS3 20 0 DC 0 SIN(0V 1VPEAK 10KHZ)
Q21 8 23 22 QNPN
Q22 9 23 22 QPNP
RL3 22 0 100
XOpAmp 20 22 8 9 23 8 opamp
* DEVICE MODELS
.model QNPN NPN(BF=50)
.model QPNP PNP(BF=50)

## Slide 71: SPICE code: 1V input swing
.model DNOM D()

## Slide 72: Ideale OpAmp

## Slide 73: Realistische OpAmp: LMV981-N

## Slide 74: Nodige Voedingsspanning

## Slide 75: Nodige voedingsspanning klasse B

## Slide 76: Nodige voedingsspanning

## Slide 77: Beveiliging van de Klasse B vermogentransistors

## Slide 78: Beveiliging tegen kortsluiting-overbelasting

## Slide 79: Stroombeveiliging van een bipolaire transistors

## Slide 80: Stroombegrenzing

## Slide 81: Stroombegrenzing

## Slide 82: Stroom meting in de load

## Slide 83: Beveiliging van een bipolaire transistors

## Slide 84: Overspanningsbegrenzing

## Slide 85: Beveiliging van een bipolaire transistors

## Slide 86: Beveiliging tegen kortsluiting-overbelasting

## Slide 87: Begrenzing spanning, stroom en vermogen

## Slide 88: Globaal schema

## Slide 89: Filtering aan de ingang

## Slide 90: Hoogdoorlaatfilter aan de ingang

## Slide 91: Laagdoorlaatfilter aan ingang

## Slide 92: Banddoorlaat filter aan de ingang

## Slide 93: Details banddoorlaatfilter