## Slide 1: Klasse D versterkers
Hoogfrequent versterkers
met 2 vermogentransistors
Jan Genoe
October 2025

## Slide 2: Klasse D versterker
  Combinatie van:
    een balansschakeling (zie klasse B)
    een resonante L-C kring (zie klasse C)
  Kan enkel vermogen leveren op de resonantiefrequentie van de kring
  Sturing gebeurt aan de hand van een blokgolf op de resonantiefrequentie
    Dit houdt in dat de transistors gebruikt worden als schakelaars)
  Enkel de eerste harmonische komt ongehinderd door naar de belasting
    Dit kan enkel maar voor een resonante versterker

## Slide 3: Basisschema van de klasse D versterker

## Slide 4: Stromen en spanningen
  Er wordt geschakeld als de stroom door de inductantie 0 is
  Spanning over de transistor
    ongeveer 0 Volt in geval de transistor stroom geleidt
    Voedingsspanning in het geval de transistor geen stroom geleidt
  Stroom door de transistor : Afwisselend
    een halve periode stroom (sinus)
    een halve periode geen stroom

## Slide 5: Klasse D versterker met MOS transistors in GSS

## Slide 6: Basisschema van de klasse D versterker met nummering van de knopen

## Slide 7: SPICE file Klasse D circuit
* Class D amp 1
Q_Q1 3 1 2 Q2
Q_Qp 0 1 2 Qp
L_L1 5 2 1uH
C_C1 5 6 10n
R_RL 6 0 6
V_Vdd 3 0 20V
R_Rin 4 1 1
V_Vin 4 0 PULSE(0 20 0 20ns 20ns 294ns 628ns) DC=0
.model Q2 NPN(Is=14.34f BF=200)
.model Qp PNP(Is=5.34f BF=100)

## Slide 8: Bekomen spanningen op de verschillende knopen

## Slide 9: Collector stroom in de NPN en de PNP transistor

## Slide 10: Fourrier reeks
De Fourier reeks van de spanning op knoop 2 is:

## Slide 11: Fourrier reeks van de blokgolf
  Heeft geen even harmonische componenten
  Oneven hogere harmonische componenten
    dalen sterk met de frequentie
    zien ook een veel hogere impedantie
Dus, de harmonische bijdrage is klein, maar niet onbestaande (hangt af van de kwaliteit van de kring)

## Slide 12: Nuttig vermogen
  Bekomen spanning over RL is de amplitude van de eerste harmonische van de blokgolf.
    Dit houdt in dat amplitude modulatie alleen maar kan bekomen worden door plaatmodulatie
  Deze amplitude bedraagt:
  Het nuttig vermogen is dus:

## Slide 13: Opgestapelde energie
  De amplitude over RL zegt niets over de amplitude over L1 (en dus ook tegengesteld over C1)
  Deze amplitude wordt bepaald door de kwaliteitsfactor (Q) van de kring, dit is de verhouding tussen de opgestapelde energie en de vrijgegeven energie.

## Slide 14: Harmonische componenten in de spanning

## Slide 15: impedantie van de serie trilkring

## Slide 16: Harmonische componenten van de uitgangsstroom

## Slide 17: Harmonische componenten van de uitgangsstroom (logschaal)

## Slide 18: Rendement
  Theoretisch 100%
  Lager door
    (Beperkte) stroom in de harmonischen
    Schakelverliezen
      Bepaald door de ladingsopslag q in het actief element
      Evenredig met q2
      Evenredig met de schakelfrequentie
    Spanningsval
      bipolaire componenten: vaste spanning
      veldeffect componenten: vaste weerstand
Notes: De schakelverliezen kunnen als het volgt ingeschat worden. De interne spanningen van de schakelende transistor (bv V<sub>BE</sub> of V<sub>GS</sub>) moeten om een bepaalde spanning opgeladen zijn om in geleiding of in sper te kunnen zijn. Om over te gaan naar de andere geleidingsvorm moeten die capaciteiten opgeladen of ontladen worden. Hiervoor is energie nodige en dit levert verliezen op.
Eens een transistor in geleiding kan de spanning over deze transistor niet helemaal nul zijn. Bij een bipolaire transistor zal er steeds de saturatiespanning over de transistor blijven staan en bij een MOS transistor bepaalt de aan-weerstand , samen met de stroom hoeveel spanning er nog over staat. Hetzelfde geldt voor een MESFET of een JFET.

## Slide 19: Basisschema van de klasse D versterker met beschermdiodes
Notes: We merken dat indien de klasse D versterker off-resonance aangestuurd wordt, dat de impedantie dan ook een reactieve (=imaginaire) component heeft. Daardoor zullen stroom en spanning niet meer in fase zijn.
Als een gevolg hiervan zou de transistor die in geleiding is een omgekeerde stroom moeten leveren, wat niet kan in geval van een bipolaire transistor. Hierdoor zou de stroom plots afgebroken worden en er over de inductantie een zeer grote spanning komen te staan, wat de transistor kan kapotmaken.

## Slide 20: SPICE file Klasse D circuit met diodes
* Class D amp 1
Q_Q1 3 1 2 Q2
Q_Qp 0 1 2 Qp
D_D1 2 3 DD
D_D2 0 2 DD
L_L1 5 2 1uH
C_C1 5 6 10n
R_RL 6 0 6
V_Vdd 3 0 20V
R_Rin 4 1 1
V_Vin 4 0 PULSE(0 20 0 20ns 20ns 280ns 600ns) DC=0

## Slide 21: SPICE file Klasse D circuit met diodes
.model Q2 NPN(Is=14.34f BF=200)
.model Qp PNP(Is=5.34f BF=100)
.model DD D( IS=0.0002 RS=0.05 CJO=5e-10 )

## Slide 22: Bekomen spanningen in de Klasse D versterker met diodes

## Slide 23: Detail van de spanningen

## Slide 24: Stromen in de transistors en diodes

## Slide 25: Alternatieve schema's van de klasse D versterker

## Slide 26: Klasse D versterker met enkel NPN transistors
Notes: In de plaats van met 2 complementaire transistors kan deze schakeling ook uitgevoerd worden met 2 NPN transistors. Maar deze 2 transistors moeten dan wel aangestuurd worden met een tegengesteld signaal tussen hun basis en emitter. Hiervoor kan bijvoorbeeld een transformator gebruikt worden, zoals aangegeven in het schema. Het blijft hierbij zo dat het stuursignaal dat opgelegd wordt aan de trilkring een blokgolf spanning is. De kring zorgt er dan voor dat de stroom die erdoor loopt (voornamelijk) de eerste harmonische is van die opgelegde spanning. Deze stroom loopt dan ook door de belasting waardoor we hier zowel een sinusvormige stroom als spanning bekomen.

## Slide 27: Klasse D versterker met enkel NPN transistors

## Slide 28: Klasse D versterker met spanningssturing
Notes: De trilkring in het bovenstaande schema krijgt ook een blokgolf spanning te verwerken. Deze wordt echter niet rechtstreeks opgelegd, maar wel aan de hand van een transformator. Indien de rechter transistor in geleiding is krijgen we de positieve voedingsspanning over de trilkring. Indien de linker transistor in geleiding is krijgen we de negatieve voedingsspanning over de trilkring. De trilkring bepaald vervolgens de stromen die er vloeien en deze stromen lopen dan ook door de respectievelijke transistors.
Indien de wikkelverhouding groter dan 1 is, wordt er een grotere blokgolf spanning over de trilkring bekomen en moet er een zelfde factor meer stroom lopen door de transistors dan er door de trilkring loopt. Omgekeerd geldt natuurlijk het omgekeerde.
Ook dit schema heeft het voordeel dat er gewerkt wordt met npn transistors.

## Slide 29: Keuze wikkelverhouding transformator

## Slide 30: Klasse D versterker met spanningssturing en beveiligingsdiodes

## Slide 31: Met stroomsturing
Notes: Een klasse D versterker, kan, zoals de klasse C versterker ook aangestuurd worden met stroomsturing. In dit geval moeten we wel werken met een parallel resonantiekring. De stroom die naar de kring gestuurd wordt is in dit geval een blokgolf. Enkel de eerste harmonische uit deze blokgolf zal in staat zijn een spanning op te bouwen over de trilkring op de bouwen en dus vermogen te leveren aan de belasting. Alle hogere harmonischen zien een lage impedantie in de condensator C<sub>1</sub> en laden deze condensator dus op en af. Er wordt geen spanning over R<sub>L</sub> bekomen en dus ook geen vermogen overgedragen.
Om een stroomsturing te bekomen moeten we ervoor zorgen dat de stroom door elk van de primaire wikkelingen van de transformator steeds een constante is. Hiervoor plaatsen we een grote inductantie L<sub>0</sub> tussen de voedingsspanning V<sub>dd</sub> en de aftakking van de transformator. Deze inductantie zal ervoor zorgen dat elke stroomvariatie wordt tegengewerkt door de spanning aan te passen.

## Slide 32: Met stroomsturing en beveiligingsdiodes