## Slide 1: Klasse F versterker
met trilkring derde harmonische
Jan Genoe
September 2025

## Slide 2: Overzicht
  Inleiding - Wat zijn Klasse F versterkers?
  Theoretische achtergrond - Werkingsprincipe en vergelijking Klasse C
  Circuitanalyse - Praktisch schema en componenten
  Simulaties - SPICE analyse van het gedrag
  Harmonische filtering - Rol van de extra LC-kringen
  Efficiëntie - Prestatievoordelen
  Alternatieve schema's - Varianten en toepassingen
  Conclusies - Samenvatting en praktische overwegingen

## Slide 3: Definitie
Klasse F versterkers zijn hoogfrequent resonante versterkers die:
  Werken met harmonische filtering
  Gebruiken meerdere LC-kringen voor optimalisatie
  Hebben een zeer hoge efficiëntie (theoretisch 100%)
  Zijn optimaal voor enkelvoudige frequenties

## Slide 4: Belangrijkste kenmerken
  🎯 Resonant: Werken op één specifieke frequentie
  ⚡ Efficiënt: Minimaal energieverlies
  🔧 Selectief: Smalle bandbreedte (~1% van fo)
  📡 RF toepassingen: Zenders, oscillatoren

## Slide 5: Verschil tussen Klasse C en Klasse F
Klasse C versterker
  Eenvoudig: Één LC-kring
  Basis resonantie: Werkt op fundamentele frequentie
  Beperkte efficiëntie: ~85-90%
Klasse F versterker
  Uitgebreid: Meerdere LC-kringen
  Harmonische optimalisatie: Controle over 2e en 3e harmonische
  Hogere efficiëntie: Tot ~95% praktisch

## Slide 6: Waarom Klasse F?
De extra LC-kringen in Klasse F zorgen voor:
  Betere golfvorm: Minder vervorming
  Hogere efficiëntie: Minder energieverlies
  Meer vermogen: Bij dezelfde transistor

## Slide 7: Basisschema van de klasse F versterker

## Slide 8: Belangrijke knopen
In het schema identificeren we:
  Knoop 1: Ingang (AC koppeling)
  Knoop 2: Collector (fundamentele + harmonischen)
  Knoop 3: Voeding (Vdd)
  Knoop 5: Uitgang (gefilterde fundamentele)

## Slide 9: Sleutelcomponenten
  Q1: driving transistor
  L1, C1: Fundamentele resonantiekring (fo)
  L3, C3: 3e harmonische filter (3×fo)
Notes: Wanneer de gelijkaardige stroompulsen aangelegd worden op 2 parallelle LRC kringen in serie, zal dezelfde stroom door de kringen lopen, maar zullen de spanningen over beide kringen opgeteld worden.

## Slide 10: Spice code van de klasse F versterker
* klasse F basiscircuit
Q_Q1 2 1 0 Q2
L_L1 5 3 1uH
C_C1 5 3 10n
R_R1 5 3 60
V_V3 3 0 11V
V_V5 1 0 sin(0.7 0.8 1591500) DC=0.7
C_C3 5 2 10n
L_L3 5 2 0.111uH
.model Q2 NPN(Is=14.34f BF=200 RB=200 )

## Slide 11: Spanningen op de verschillende knopen van de klasse F versterker

## Slide 12: Simulatieparameters
  Tijd: 10 μs (meerdere perioden)
  Frequentie: ~1591 kHz fundamenteel
  Temperatuur: 25°C

## Slide 13: Wat te verwachten
  Knoop 2: Collector spanning met harmonischen
  Knoop 5: Gefilterde 3e harmonische
  Stroom: Pulsvormig door transistor
  Efficiëntie: Verhoogd t.o.v. Klasse C
Notes: Wanneer we op basis van de spanningen bekomen in de bovenstaande figuur de spanningen over de trilkring van de eerste harmonische en de spanningen over de trilkring van de derde harmonische plotten, zien we dat op moment dat de eerste harmonische een minimum bereikt, de derde harmonische piekt. Dit heeft een belangrijk voordeel, namelijk de spanning over het totale circuit wordt kleiner of er kan met dezelfde spanning een veel grotere swing bekomen worden.

## Slide 14: Verloop van de spanning over de eerste (LC1) en over de derde (LC3) harmonische.

## Slide 15: Verloop van de collector current

## Slide 16: Effect van de saturatiespanning

## Slide 17: Analyse van de Simulatieresultaten

## Slide 18: Spanningsverschillen
  Knoop 2 vs Knoop 5: Toont effect van 3e harmonische filter
  Kleurgecodeerde zones:
    🟢 Groen: Transistor stroom niet gereduceerd door saturatie
      Transistor in het voorwaarts actief gebied
    🔴 Rood: Transistor stroom gereduceerd door saturatie
      lage collector spanning

## Slide 19: Harmonische werking
De 3e harmonische filter zorgt voor:
  Golfvorming: Verbeterde collector spanning
  Efficiëntie: Verminderd energieverlies
  Vermogen: Optimale energieoverdracht

## Slide 20: Efficiëntie van Klasse F Versterkers

## Slide 21: Theoretische efficiëntie
  Klasse A: Max 50%
  Klasse B: Max 78.5%
  Klasse C: 85-90%
  Klasse F: Tot 100% (theoretisch)

## Slide 22: Praktische voordelen
  Energiebesparing: Lagere operationele kosten
  Koeling: Minder warmteontwikkeling
  Batterijduur: Langer bij draagbare apparaten
  Vermogen: Meer output bij zelfde transistor

## Slide 23
  ⚡ Voordeel: Hogere efficiëntie
  💰 Nadeel: Meer componenten (kosten)
  📐 Nadeel: Complexer ontwerp
  📏 Nadeel: Meer PCB ruimte

## Slide 24: Alternatieve schema's van de klasse F versterker

## Slide 25: klasse F versterker waarbij de uitgang oscilleert rond de grond

## Slide 26: Klasse F versterker met oscillatie rond de grond
* klasseF
Q_Q1 2 1 0 Q2
L_L1 0 3 1uH
C_C1 0 3 10n
R_R1 0 3 100
V_V3 4 0 10V
V_V5 1 0 sin(0.4 0.8 1591500) DC=0.4
C_C3 5 3 10n
L_L3 6 3 0.111uH
R_R3 6 5 0.001
L_L2 2 4 2mH

## Slide 27: Klasse F versterker met oscillatie rond de grond
C_C2 2 5 1000n
.model Q2 NPN(Is=14.34f BF=200 Rb=100 )

## Slide 28: Spice simulatie van de Klasse F waarbij de uitgang oscilleert rond de grond

## Slide 29: Waarom een alternatief schema?
Het alternatieve schema biedt:
  Aarding: Oscillatie rond 0V i.p.v. VCC
  Eenvoud: Gemakkelijkere metingen
  Praktisch: Beter voor sommige toepassingen

## Slide 30: Spice simulatie van de Klasse F waarbij de uitgang oscilleert rond de grond. Verloop van de spanning over de eerste (LC1) en over de derde (LC3) harmonische

## Slide 31: RF Zenders
  FM radio stations
  TV zenders
  Mobiele basisstations
  Satellietcommunicatie

## Slide 32: Industriële toepassingen
  RF verwarming
  Plasma generatoren
  Medische diathermie
  Inductieve verwarming

## Slide 33: Ontwerpoverwegingen
  Frequentieselectie: Fundamenteel + harmonischen
  Q-factor: Bandbreedte vs efficiëntie
  Componenttoleranties: Precisie vereist
  Thermisch management: Koeling

## Slide 34: Samenvatting en Conclusies

## Slide 35: Klasse F kenmerken
  Hoogfrequent: Resonante versterkers voor vaste frequenties
  Efficiënt: Tot 95% praktische efficiëntie mogelijk
  Harmonisch: 3e harmonische filter is essentieel
  Selectief: Smalle bandbreedte (~1% van fo)