## Slide 1: Spice simulatie
Berekening van elektronische circuits
Jan Genoe
September 2026

## Slide 2: Inleiding SPICE
  SPICE (Simulation Program for Integrated Circuits Emphasis) is een algemene analoge circuit simulator die kan gebruikt worden voor het voorspellen en controleren van het gedrag van circuits.
  Ontwikkeld in de 1970’s in Berkeley
  Op basis van de MNA analyse

## Slide 3: Beschikbare passieve componenten
  Weerstand (R)
  Capaciteit (C)
  Spoel (L)
  Gekoppelde spoelen (K)
  Transmissie lijn
    zonder verliezen (T)
    met verliezen (O,Y,P)
    RC lijnen (U)
  Schakelaars
    gecontroleerd door spanning (S)
    gecontroleerd door stroom (W)

## Slide 4: Beschikbare active componenten
  Diodes (D)
  Bipolaire transistors (Q)
  MOS transistors (M)
  JFET (J)
  MESFET (Z)
  code models (A)
  subcircuits (X)

## Slide 5: Onafhankelijke en afhankelijke spanningsbronnen en stroombronnen
  Onafhankelijke spanningsbron (V)
  Onafhankelijke stroombron (I)
  Spanningsgecontroleerde spanningsbron (E)
  Spanningsgecontroleerde stroombron (G)
  Stroomgecontroleerde spanningsbron (H)
  Stroomgecontroleerde stroombron (F)

## Slide 6: Types van analyse
  Operating point analyse (.op)
  Niet-lineaire DC analyse (.dc)
  Niet-lineaire transient analyse (.tran)
  Lineaire klein signaal AC Analyse (.ac)
  Pool en zero analyse (.pz)
  Noise analyse (.noise)
  Sensitiviteit analyse (.sens)
  Klein signaal distorsie analysis (.disto)
  Monte-Carlo analyse

## Slide 7: Eenheden in spice
  atto (a) 10-18
  femto (f) 10-15
  pico (p) 10-12
  nano (n) 10-9
  micro (u) 10-6
  milli (m) 10-3
  kilo (k) 103
  mega (x) of (meg) 106
  giga (g) 109

## Slide 8: Basisschema van de verschilversterker

## Slide 9: Basisschema van de verschilversterker

## Slide 10: Spice beschrijving
* CIRCUIT Spice file van een verschilversterker
VDD 1 0 DC=5.0
VPLUS 10 0 DC=2.5
VMIN 11 0 SIN(2.5 50U 1E6) DC=2.5
VB 9 0 DC=1.5
C3 3 0 5.914fF
C4 4 0 14.737fF
C5 5 0 10.124fF
C6 6 0 14.434fF
C8 8 0 7.919fF
C9 9 0 15.257fF

## Slide 11: Spice beschrijving
C10 10 0 1.872fF
C11 11 0 1.688fF
C25 1 5 1fF
MN1 3 5 0 0 NMOS w=1.50u L=0.50u
MN2 0 5 5 0 NMOS w=1.50u L=0.50u
MN3 8 10 4 0 NMOS w=1.50u L=0.50U
MN4 0 9 8 0 NMOS w=4.50u L=0.50U
MN5 6 11 8 0 NMOS w=1.50u L=0.50U
MP1 1 4 3 1 PMOS w=3.50u L=0.50U
MP2 4 4 1 1 PMOS w=3.50u L=0.50U
MP3 1 6 5 1 PMOS w=3.50u L=0.50U

## Slide 12: Spice beschrijving
MP4 6 6 1 1 PMOS w=3.50u L=0.50U
.MODEL NMOS NMOS(LEVEL=1 VTO=0.50 KP=90.000E-6 LAMBDA=0.001)
.MODEL PMOS PMOS(LEVEL=1 VTO=-0.45 KP=55.000E-6 LAMBDA=0.001)

## Slide 13: nMOS transistors
MN1 3 5 0 0 NMOS w=1.50u L=0.50u
MN2 0 5 5 0 NMOS w=1.50u L=0.50u
MN3 8 10 4 0 NMOS w=1.50u L=0.50U
MN4 0 9 8 0 NMOS w=4.50u L=0.50U
MN5 6 11 8 0 NMOS w=1.50u L=0.50U

## Slide 14: nMOS transistors van de verschilversterker

## Slide 15: pMOS transistors van de verschilversterker
MP1 1 4 3 1 PMOS w=3.50u L=0.50U
MP2 4 4 1 1 PMOS w=3.50u L=0.50U
MP3 1 6 5 1 PMOS w=3.50u L=0.50U
MP4 6 6 1 1 PMOS w=3.50u L=0.50U

## Slide 16: pMOS transistors van de verschilversterker

## Slide 17: Eenvoudige transistormodellen
.MODEL NMOS NMOS(LEVEL=1 VTO=0.50 KP=90.000E-6 LAMBDA=0.001)
.MODEL PMOS PMOS(LEVEL=1 VTO=-0.45 KP=55.000E-6 LAMBDA=0.001)

## Slide 18: Simulatie