## Slide 1: Klasse A versterkers
Laagfrequent versterkers
met 1 vermogentransistor
Jan Genoe
Februari 2026

## Slide 2: Inleiding vermogenversterkers

## Slide 3: Versterkers

## Slide 4: Vermogenversterkers

## Slide 5: Rendement

## Slide 6: Gevolgen rendement

## Slide 7: Meerdere trappen

## Slide 8: In- en uitgangen
Notes: In de meeste gevallen zullen we eerst de spanningen versterken tot het gewenste niveau en in de daarna volgende stappen de stromen versterken.
Vooral de laatste stappen, waar grote spanningen grote stromen voorkomen zijn in het ontwerp het belangrijkst aangezien hier de grootste verliezen optreden.

## Slide 9: Belasting
  Belastingen die vermogen vragen hebben een belangrijke resistieve component.
  Belastingen die niet zuiver resistief zijn, kunnen in principe door een passend filter resistief gemaakt worden.
  In wat verder volgt, beschouwen we de versterker met een resistieve belasting.

## Slide 10: Klasse A versterkers

## Slide 11: Inleiding klasse A versterker
  Een klasse A versterker wordt als vermogenversterker gebruikt.
  Een klasse A versterker bestaat uit een enkele vermogentransistor (bipolaire transistor).
  Daarom beschouwen we eerst de mogelijkheden om een bipolaire transistor in te stellen (DC).
  Het DC-instelpunt is de DC-spanning waarop de AC-spanning (die versterkt moet worden) is gesuperponeerd.

## Slide 12: Werkingsgebied bipolaire transistor
Notes: De vertrekbasis voor het ontwerp van een klasse A versterker is de karakteristiek van de vermogentransistor, zoals in de slide hierboven getoond wordt.
Er zijn 3 beperkingen voor elke bipolaire transistor:
* Maximale stroom door de transistor
* Maximale spanning over de transistor
* Maximaal vermogen gedissipeerd door de transistor. Dit laatste is afhankelijk van de koeling van de transistor.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook de eigenschappen zoals de voorwaartse spanning van de basis-emitter diode en de stroomversterking $\beta$.

## Slide 13: Belang van het DC-instelpunt Belang van het DC-instelpuntPunt B is de beste keuze:   zo groot mogelijke spanningszwaai   zo groot mogelijke stroomzwaai   lineaire versterking
Notes: Bij de keuze van de DC instelling is het belangrijk om zowel een grote spanningszwaai over de transistor te kunnen bekomen alsook een grote stroomzwaai over de transistor.
Met deze karakteristieken lijkt het punt B de beste keuze, Op het einde van dit hoofdstuk komen we op deze keuze in detail terug.

## Slide 14: Eerste instelling: vaste bias
Notes: Dit is het eerste klasse A schema waarvan we de instelling gaan uitwerken.

## Slide 15: DC-equivalent van de eerste instelling
Notes: Voor de DC-instelling moeten we zowel IB (basisstroom) als IC (collectorstroom) en VC (collectorspanning) goed krijgen. Dit wil zeggen dat we de volgende parameters juist moeten kiezen:
* RB: De basisweerstand
* RC : De collectorweerstand
* VCC: de voedingsspanning

## Slide 16: Basis-emitter lus van de eerste instelling

## Slide 17: Collector-emitter lus van de eerste instelling

## Slide 18: DC-equivalent van de eerste instelling: Oefening
Notes: Opl.:
* IB = 47.08 µA
* IC = 2.35 mA
* VCE = 6.83 V
* VB = 0.7 V
* VC = 6.83 V
* VBC = -6.13 V

## Slide 19: Belastingslijn van de eerste instelling
Notes: We gebruiken de transistorkarakteristieken om het DC instelpunt (Q) te bepalen. Hiervoor variëren we parameters:
- De basisstroom IB
- De belastingsweerstand RC
- De voedingsspanning VCC
De invloed van elk van deze parameters wordt aanschouwelijk voorgesteld op de volgende pagina’s.
[] Robert L. Boylestad, “Electronic Devices and Circuit Theory”, e edition, Copyright © by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey

## Slide 20: Belastingslijn: afhankelijkheid van IB
Notes: De eerste parameter die we kunnen variëren is de basisstroom IB. We zien dat door een hogere basisstroom IB het DC instelpunt Q telkens op een hogere curve komt te liggen.
[] Robert L. Boylestad, “Electronic Devices and Circuit Theory”, e edition, Copyright © by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey

## Slide 21: Belastingslijn: afhankelijkheid van RC
Notes: Deze figuur toont de invloed van de weerstand RC. We zien dat door het verhogen van RC van R naar R, het DC instelpunt Q horizontaal opschuift.
[] Robert L. Boylestad, “Electronic Devices and Circuit Theory”, e edition, Copyright © by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey

## Slide 22: Belastingslijn: afhankelijkheid van Vcc

## Slide 23: Belastingslijn: Oefening
Notes: Oplossing:
* Vcc = 20V
* RC = 2 kΩ
* RB = 772 kΩ

## Slide 24: Tweede instelling: emitter bias
Notes: Een tweede schema van de Klasse A versterker voert bijkomend emitter degeneratie in. Dit gebeurt aan de hand van de extra weerstand RE. De reden hiervoor is dat VBE van een bipolaire transistor gaat dalen als de temperatuur stijgt. In het geval dat de instelling niet mag verschuiven tussen het opstarten van de versterker (i.e. wanneer de vermogentransistor koud is) en het normale verbruik (i.e. wanneer de transistor warm is) is het nuttig emitter degeneratie in te voeren. Ook wanneer er pieken van zware belasting kunnen optreden en het gedrag van de versterker niet anders mag zijn na deze belastingspieken, is het goed emitter degeneratie in te voeren.

## Slide 25: Basis-emitter lus van de tweede instelling
Notes: De berekening van de basisstroom IB verloopt nu op de bovenstaande wijze.

## Slide 26: Invloed van RE in de basis-emitter lus
Notes: Een eenvoudig model kan hiervoor worden opgesteld, waarbij RE (b+1) maal groter is dan de nominale waarde.

## Slide 27: Invloed van RE in de basis-emitter lus
Notes: De ingangsweerstand $R_i$ is nu ook $R_{E}$ (b+1).

## Slide 28: Collector-emitter lus van de tweede instelling
Notes: De emitter-collector lus wordt op gelijkaardig wijze berekend.

## Slide 29: DC-equivalent van de de instelling: Oefening
Notes: Oplossing:
* IB = 40.1 µA
* IC = 2.01 mA
* VCE = 13.97 V
* VC = 15.98 V
* VE = 2.01 V
* VB = 2.71 V
* VBC = -13.72 V

## Slide 30: Belastingslijn van de tweede instelling

## Slide 31: Derde instelling: spanningsdeler bias

## Slide 32: Berekening van VB voor de derde instelling
Notes: VB kan alleen maar onafhankelijk zijn van de ingangsstroom IB indien Ri veel groter is dan R

## Slide 33: DC-instelpunt van de derde instelling

## Slide 34: DC-equivalent van de derde instelling: Oefening
Notes: De oplossing aangegeven in de slide is uitgewerkt in de veronderstelling dat
bRE >>> R 2(zie slide 33, rechter bovenhoek). Dan bekomen we dat VB= 2 V.
We kunnen ook de parallelschakeling uitrekenen zoals in de figuur van slide 33. Dan komen we uit dat VB= 1.996 V
Vervolgens wordt dan:
* VE=1.266V en dan hebben we IE= 0.844 mA
* IB =IE/(1+b)
* IB wordt dan 5.99 uA
* IC wordt dan 0.838 mA.
* VCE= 22-1.266-8.38=12.35 V.
We zien dat de benadering in de bovenhoek van slide 33 een verschil geeft van 1.7% ten opzicht van het meer nauwkeurigere resultaat.

## Slide 35: Capacitieve koppeling van de belasting

## Slide 36: Rechtstreekse aansluiting van de belasting
Notes: Het maximale rendement wordt hier op een gelijkaardige wijze als op de vorige pagina bepaald. Het is al een factor 3 beter. Maar dit volstaat nog niet.
Luidsprekers laten geen DC stroom toe omdat de boxen dan geen symmetrische zwaai kunnen bekomen.

## Slide 37: Rendement bij een serieel gevoede belasting

## Slide 38: Serieel gevoede belasting: Oefening
Notes: Laat ons eerst naar het DC instelling kijken, dus zonder het AC signaal Vi dat dan later 10 mA AC aan de basis zal leveren. De basis van de bipolaire transistor die aangestuurd wordt staat 0.7 V hoger als de emitter die op 0 staat. Dus over de weerstand RB staat 19.3 V. Deze weerstand is 1 KOhm, dus de DC basisstroom is 19.3 mA. Deze wordt 25 maal versterkt dus de collectorstroom is 482.5 mA.
In het totaal (instellingweerstand+vermogentransistor) moet de 20V voeding dus 482.5 mA+19.3 mA= 501.8 mA leveren. Dit is 10.036 Watt in het totaal. In de weerstand RB (instelling) verbruiken we 0.37 W (19.3 mA x 19.3V) en in de vermogentransistor en RC samen 9.6W (482.5 mA* 20 V)
Vervolgens kijken we naar het AC vermogen. Er wordt door de bron 10 mA piek AC aangestuurd naar de basis. Als een gevolg hiervan bekomen we 250 mA aan de collector. Dit geeft een AC vermogen in Rc: Pac= Rac/2 * Iac* Iac= 0.625W.
In de elektronica kijken we vaak naar het rendement van de laatste trap, de verbruiker van het grootste vermogen, zonder de instelling of voortrappen. Het is ook het gemakkelijkste en vraagt het minste rekenwerk. Indien dat gevraagd is, is
mu= 0.625 W/ 9.6 W = 6.5 %
Wanneer echter het systeemrendement gevraagd wordt, moet je alle verliezen en verbruikers inbrengen en kom je nog lager uit. In dit geval is het echter nog eenvoudig:
mu = 0.625 W/ 10.036 W = 6.2 %

## Slide 39: Transformator-gekoppelde belasting

## Slide 40: Werking met transformator

## Slide 41: Rendement met transformator

## Slide 42: Transformator-gekoppelde belasting: Oefening

## Slide 43: Transformator-gekoppelde belasting: Oplossing

## Slide 44: DC belastingslijn

## Slide 45: Basisschema van de klasse A versterker

## Slide 46: Basisschema van de klasse A versterker

## Slide 47: SPICE code
* Spice file van een eenvoudige Klasse A versterker
R_R6 0 1 8
R_R7 3 2 1
L1_TX1 3 4 25m
L2_TX1 1 0 1m
K_TX1 L1_TX1 L2_TX1 1.
Q_Q5 4 5 0 Q2
I_I4 0 5 SIN(17m 15m 10k) DC=17m
V_VDD 2 0 66V
.model Q2 NPN(Is=14.34p BF=20 )

## Slide 48: Stromen en Spanningen als functie van de tijd

## Slide 49: Belastingskarakteristiek

## Slide 50: SPICE code
* Spice file van een eenvoudige Klasse A versterker
R_R6 0 1 8
R_R7 3 2 1
L1_TX1 3 4 25
L2_TX1 1 0 1
K_TX1 L1_TX1 L2_TX1 1.
Q_Q5 4 5 0 Q2
I_I4 0 5 SIN(17m 15m 10k) DC=17m
V_VDD 2 0 66V
.model Q2 NPN(Is=14.34p BF=20 )

## Slide 51: Stroom-spanning

## Slide 52: spice code 100 kHz aansturing
* Spice file van een eenvoudige Klasse A versterker
R_R6 0 1 8
R_R7 3 2 1
L1_TX1 3 4 25m
L2_TX1 1 0 1m
K_TX1 L1_TX1 L2_TX1 1.
Q_Q5 4 5 0 Q2
I_I4 0 5 SIN(17m 15m 100k) DC=17m
V_VDD 2 0 66V
.model Q2 NPN(Is=14.34p BF=20 )

## Slide 53: 100 kHz aansturing

## Slide 54: Ogenblikkelijk vermogen

## Slide 55: AC belastingslijn-resistief

## Slide 56: AC belasting- inductief

## Slide 57: Nuttig vermogen

## Slide 58: Vermogen

## Slide 59: Rendement

## Slide 60: Opgestapelde energie

## Slide 61: Oefening
Ontwerp een klasse A versterker met een luidspreker als belasting (8 Ohm) en een nuttig muziekvermogen van 10 W.
  De wikkelverhouding van de gekozen transformator is n=5 met een weerstand van de primaire wikkeling R’= 1 Ohm.
  De vermogentransistor heeft een verzadigingsspanning van 0.3 volt en β_F van 20.
  Wat is de nodige voedingsspanning?
  Hoe groot is de DC instelstroom aan de basis?
  Wat is de maximale spanning in het circuit bij maximaal vermogen?
  Wat is de maximale stroom in het circuit bij maximaal vermogen?
  Hoe groot is de AC stroomamplitude aangelegd aan de basis om 1 W muziekvermogen te bekomen? Wat is dan het rendement?