## Slide 1: Klasse B versterkers
Laagfrequent versterkers
met 2 vermogentransistor
Jan Genoe
Februari 2026
Notes: In dit hoofdstuk bespreken we de Klasse B en de klasse G versterker. Deze versterker vereist meer actieve elementen en is dus duurder in ontwerp maar levert een veel hoger rendement op. Hij is dus veel goedkoper in gebruik en vereist veel minder koeling.
[] http://www.eee.bham.ac.uk/collinst/eeb/slides/

## Slide 2: Situering
  Invoering van symmetrie
    2 transistors die elk de helft van de tijd in geleiding zijn
    DC werkingspunt in een zone van geringe dissipatie
      geen stroom door beide transistors
  Benamingen
    balansschakeling
    push-pull (duw-trek)
  Complexere schema’s in vergelijking met klasse A, maar een hoger rendement
    duurder in fabricatie
    goedkoper in werking

## Slide 3: Basisschema

## Slide 4: Schema voor AC signalen

## Slide 5: Transistor instelling

## Slide 6: Cross-over en distorsie

## Slide 7: Spanningsdeler als instelspanning

## Slide 8: Diodes als instelelement

## Slide 9: Diodes als instelelement

## Slide 10: Hulptransistor als instelelement

## Slide 11: Eisen voor de voorspanning
  De voorspanning mag nooit te groot worden.
    Een te grote voorspanning brengt beide transistors gelijktijdig in geleiding, zodat de voeding kortgesloten wordt.
  De voorspanning mag kleiner worden maar als het signaal door 0 gaat moet ze de ingestelde waarde hebben
  Het optimale gedrag voor de voorspanning is dus een spanningsbron met een lage impedantie

## Slide 12: Principe van emitter degeneratie
Notes: Laat ons eerst even de weerstand R_3 wegdenken. Dan is V_3 gelijk aan 0V en dan is V_1 aan $V_{BE}$.
Als we de stroom die in de basis instroomt constant zouden houden, zou de $V_{BE}$ (=V1) dalen met 2 mV per graad Celsius dat de temperatuur stijgt.
In dit geval houden we echter de V_1 constant, waardoor de stroom met 8% gaat stijgen.
We willen tegengaan dat de stroom (veel) gaat stijgen, bv maar 2% in plaats van 8%.
Hoe kunnen we dat bekomen?
Als de temperatuur stijgt, zou normaal de stroom veel stijgen, maar als we tegelijk de $V_{BE}$ kleiner kunnen maken zal de stroom minder dan normaal stijgen.
Hoe kunnen we $V_{BE}$ kleiner maken met stijgende stroom?
Wel $V_{BE}$= V_1-V_3, dus als V_3 groter wordt, wordt $V_{BE}$ kleiner. En we kunnen V_3 groter maken als de stroom stijgt door de stroom door de weerstand te laten lopen.
Dit hebben we uitgewerkt met 2 voorbeelden van R_3:
Een voorbeeld waar de stroomstijging 0.066% per graad Celcius is, in plaats van 8% per graad Celcius.
Een voorbeeld waar de stroomstijging 2% per graad Celcius is, in plaats van 8% per graad Celcius.
Het tweede voorbeeld lijkt minder goed, maar heeft het belangrijk voordeel dat er veel minder spanning verloren wordt.

## Slide 13: Emitter degeneratie

## Slide 14: Emitter degeneratie

## Slide 15: Overbruggingsdiodes

## Slide 16: Overbruggingsdiodes

## Slide 17: Luie zone

## Slide 18: Actieve diodes = transistors

## Slide 19: Actieve diodes = transistors

## Slide 20: Stuurtrap (driver)
Notes: Stel dat de belasting door een sinus van +40 tot -40 volt moet kunnen aangestuurd worden. We gaan dan een voeding gebruiken van bv 84.8V
Stel dat de belasting met 10A moet kunnen gestuurd worden, dan zullen we bv 10 mA nodig hebben aan de basis van T1, dus staat er over Rs 1 V en moet Rs 100 Ohm zijn.
Maar we komen ook aan -40V op de uitgang en dan staat er over Rs 42.4V en loopt er door Rs een stroom van 824 mA, dus bijna 1 A. Deze is niet nodig want bij -40V werkt de bovenste transistor niet en al deze stroom loopt door T4.
We kunnen eigenlijk de stroom door de tak van Rs beter constant houden, namelijk de gehele tijd op 10 mA, wat nodig is. Hoe kan dat: door een stroombron. We gebruiken een bipolaire transistor met een vaste stroom aan de basis en daardoor zal de stroom door deze insteltak ook constant 10 mA blijven.

## Slide 21: Stroombron als belasting voor de driver

## Slide 22: PNP vermogentransistors
PNP vermogentransistors zijn
  minder goed,
  minder robust,
  minder betrouwbaar,
  of duurder
dan de vergelijkbare NPN component.
  We vervangen de grootste PNP transistors door NPN transistors.
  T’2 verhuist daardoor van plaats en we moeten de diode terug invoeren.
  We zijn een belangrijk deel van de symmetrie terug kwijt.

## Slide 23: Schema met NPN eindtrap

## Slide 24: Bijkomende trap met invoering symmetrie
Notes: In het schema van slide 19 hebben de weerstanden in de vermogentrap een dubbele functie:
- emitter degeneratie
- spanningsval opbouwen evenredig met de stroom, tot de spanning aan 0.7 volt komt. Vanaf dan neemt de volgende trap over. De stroom door de weerstand neemt nu niet meer verder toe.
In het schema van slide 23 is de tweede functie naar de collector kant van T2 verschoven.
Maar dan is de emitterdegeneratie niet meer gelijkaardig (symmetrisch) aan beide kanten. Dit lossen we op door de extra diode.
In het schema van slide 24 zijn beide functies volledig gesplitst:
- Een weerstand voor emitterdegeneratie staat aan de emitter kant
- meten van de stroom staat aan de collector kant.

## Slide 25: Beveiliging tegen kortsluiting-overbelasting

## Slide 26: Beveiliging tegen kortsluiting-overbelasting

## Slide 27: Globaal schema

## Slide 28: Dissipatie en rendement
Notes: Om het DC vermogen te berekenen, moeten we het product van spanning en stroom uit de voedingen integreren over een periode T en delen door de periode T. We kunnen hierop de volgende vereenvoudigingen toepassen:
Omdat beide voedingen symmetrisch zijn, hoeven we het maar voor een voeding uit te rekenen, en kunnen we het resultaat vermenigvuldigen met 2.
Omdat de stroom gedurende de tweede helft van de periode is, hoeven we maar te integreren tot T/2.

## Slide 29: Vergelijking rendement

## Slide 30: Dissipatie per transistor
  De dissipatie is maximaal voor een uitsturing van 63%.
  Deze dissipatie is kleiner dan de helft van het maximale AC vermogen.
  Per transistor is dit maar 1/4 van het maximale AC vermogen.
  Bij een klasse A is de maximale dissipatie het dubbele van het maximale AC vermogen.
  Voor een gelijk vermogen zullen de transistors van een klasse A versterker ongeveer 10 maal groter (en duurder) zijn.

## Slide 31: Spaarschakelingen
  Continu veranderende voeding
    Voeding aanpassen aan de amplitude van het signaal
    Voeding moet tijd krijgen om zich aan te passen
      vertragingslijn
      voorspellingsnetwerk
  Stapsgewijs veranderende voeding (Klasse G)
    2 of meer voedingspanningen zijn beschikbaar
    signaalamplitude bepaalt de keuze van de voeding
  Hoogfrequent schakelen met laagdoorlaatfilter (Klasse S)

## Slide 32: Klasse G: principeschema

## Slide 33: Klasse G: rendement

## Slide 34: Vermogentrap zonder terugkoppeling

## Slide 35: Vermogentrap met terugkoppeling

## Slide 36: Klasse S principeschema
Notes: Soms noemen we deze versterker ook wel een Klasse D voor Audio [1]. Klasse D versterkers zijn eigenlijk hoogfrequent versterkers, en hier wordt ook aan hoge frequentie versterkt, en daarna alleen de laagfrequent componente overgehouden.
[1] X. Jiang, “Fundamentals of Audio Class D Amplifier Design: A Review of Schemes and Architectures,” IEEE Solid-State Circuits Magazine, vol. , no. , pp. –, Summer .

## Slide 37: Klasse S: vereisten

## Slide 38: Aansturing Klasse S

## Slide 39: Nodige voedingsspanning klasse B

## Slide 40: Nodige voedingsspanning

## Slide 41: Stromen door en spanningen over de transistor
Notes: In de grafiek van de klasse B versterker beschouwen we een klasse B versterker met slechts 1 voedingsspanning. Wanneer we een klasse B versterker beschouwen uitgevoerd met een voeding + $V_{DD}$ en –$V_{DD}$, bereikt de maximale spanning over de transistor de waarde 2$V_{DD}$.

## Slide 42: Stromen door en spanningen over de transistor
Notes: $V_{DD1}$ is hier het spanningsverschil tussen de + en de – klem van de voedingen gebruikt voor kleine signalen en $V_{DD2}$ is het spanningsverschil tussen de + en de – klem van de voedingen gebruikt voor grote signalen.
De binnenste transistors krijgen de hoogste spanningen te verwerken, maar dit nooit onder grote stroom. Als er een grote stroom loopt is de spanning over deze transistors nul.
De buitenste transitors geleiden wel een grote stroom onder spanning, maar de spanning over deze transistors is echter steeds beperkt.
Met deze verschillen wordt best rekening gehouden bij de keuze van de transistors. Het ligt voor de hand een ander type transistor te gebruiken voor beide gevallen.

## Slide 43: Stromen door en spanningen over de transistor

## Slide 44: Basisschema

## Slide 45: Pull-up en Pull Down

## Slide 46: Benoeming knopen

## Slide 47: SPICE code
<IPython.core.display.HTML object>

## Slide 48: Verloop van Stroom en Spanning

## Slide 49: Detail stroom en spanning rond nuldoorgang

## Slide 50: Stroom door en spanning over

## Slide 51: AC schema

## Slide 52: Voorinstelspanning

## Slide 53: voorinstelspanning met diodes

## Slide 54: Voorinstelspanning met transistor

## Slide 55: SPICE code:voorinstelspanning met diodes
<IPython.core.display.HTML object>

## Slide 56: stromen en spanning (met voorinstelspanning)

## Slide 57: Stroom door en spanning over (met voorinstelspanning)

## Slide 58: SPICE code
<IPython.core.display.HTML object>

## Slide 59: Terugkoppeling: stromen en spanningen

## Slide 60: Nuldoorgang van de stromen en de spanningen

## Slide 61: Stroom door de transistor als functie van de spanning over

## Slide 62: SPICE code
<IPython.core.display.HTML object>

## Slide 63: Ideale OpAmp

## Slide 64: Realistische OpAmp: LMV981-N

## Slide 65: Driver Stage

## Slide 66: Stroombron als belasting driver trap

## Slide 67: Darlington Paar

## Slide 68: SPICE code
<IPython.core.display.HTML object>

## Slide 69: transfer characteristiek Darlington paar

## Slide 70: Darlington Paar met emitter degeneratie

## Slide 71: SPICE code
<IPython.core.display.HTML object>

## Slide 72: transfer characteristiek Darlington paar

## Slide 73: Darlington Paar als drive transistors

## Slide 74: Darlington Paar als drive transistors

## Slide 75: Complementair Darlington paar

## Slide 76: SPICE code complementair Darlington paar
<IPython.core.display.HTML object>

## Slide 77: transfer characteristiek complementair Darlington paar

## Slide 78: Complementair Darlington paar met emitter degeneratie

## Slide 79: SPICE code complementair Darlington paar met emitter degeneratie
<IPython.core.display.HTML object>

## Slide 80: transfer characteristiek complementair Darlington paar met emitter degeneratie

## Slide 81: Beveiliging van bipolaire transistors

## Slide 82: Stroombeveiliging van een bipolaire transistors

## Slide 83: Stroombegrenzing

## Slide 84: Stroombegrenzing

## Slide 85: Stroom meting in de load

## Slide 86: Beveiliging van een bipolaire transistors

## Slide 87: overspanningsbegrenzing

## Slide 88: Beveiliging van een bipolaire transistors

## Slide 89: begrenzing spanning, stroom en vermogen

## Slide 90: hoogdoorlaatfilter aan de ingang

## Slide 91: Laagdoorlaatfilter aan ingang

## Slide 92: Banddoorlaatfilter aan ingang

## Slide 93: Details banddoorlaatfilter