## Slide 1: Bipolaire en MOS Transistors
Herhaling basiseigenschappen
Jan Genoe
Februari 2026

## Slide 2: Korte Herhaling MOSFET transistors

## Slide 3: MOS transistor
Notes: De klassieke planaire MOS transistor bestaat uit een gate gemaakt uit polykristallijn Si (afgekorte poly) die neergelegd wordt boven op een heel dun oxide dat op het Si neergelegd is. Daarnaast zijn er source en een drain gebieden geïmplanteerd die aan de hand van een pn-junctie gescheiden zijn van de bulk.
Wanneer we een spanning aanleggen aan de gate, moeten we eerst zorgen dat ladingsdragers van de bulk, die van een tegengesteld type zijn dan de gewenste ladingsdragers, voldoende ver van onder de gate verdwijnen. Vervolgens trekken we met de gate ladingsdragers uit de source aan die een kanaal gaan vormen onder de gate. Hoe hoger de spanning aan de gate, hoe meer ladingsdragers in het kanaal.
Voor een nMOS transistor hebben we een positieve spanning nodig aan de gate, omdat het kanaal uit elektronen bestaat (=negatieve ladingsdragers). Bovendien moet die spanning groter zijn dan de spanning aan de source plus de drempelspanning $V_T$.
Voor een pMOS transistor hebben we een negatieve spanning nodig aan de gate, omdat het kanaal uit gaten bestaat (=positieve ladingsdragers). Bovendien moet die spanning kleiner zijn dan de spanning aan de source min de drempelspanning $V_T$.

## Slide 4: MOS FET
Notes: Eerst bekijken we een dwarsdoorsnede van een nMOS met <$V_{GS}$<$V_T$ en $V_{DS}$=VSB= 0V. Zolang de gate-source spanning kleiner blijft dan de drempelspanning zal de toenemende gate spanning in de eerste plaats gecompenseerd worden door een vergroting van de ruimteladingslaag onder de gate. De gaten verdwijnen onder de gate en dit de negatieve lading die de toenemende positieve lading op de gate compenseert. Van zodra dat de gate-source spanning groter wordt dan de drempelspanning bekomen we een kanaal onder de gate, zoals zichtbaar is in de dwarsdoorsnede van een nMOS met $V_{GS}$>$V_T$> en $V_{DS}$=VSB= 0V. Hoe meer we de gate spanning verder laten toenemen, hoe meer lading we in het kanaal bekomen.
[] http://www-g.eng.cam.ac.uk/mmg/teaching/linearcircuits/mosfet.html

## Slide 5: Realistische voorstelling MOS transistor

## Slide 6: 3D voorstelling

## Slide 7: Symbolen MOS transistors

## Slide 8: Wat is drain en source bij de MOS ?

## Slide 9: Drempelspanning VT

## Slide 10: Stroom in het lineaire gebied

## Slide 11: Grens lineair saturatie

## Slide 12: Stroom in het saturatie gebied

## Slide 13: Correctie in het saturatiegebied (korte kanalen)

## Slide 14: Early spanning - Output weerstand

## Slide 15: VT van de nMOS transistor

## Slide 16: VT van de pMOS transistor

## Slide 17: Symbolen D en E MOSFETS

## Slide 18: Gate capaciteiten van de MOS (laagfrequent) Lineair gebied

## Slide 19: Capaciteiten in functie van de VGS

## Slide 20: MOSFET model (nMOS)

## Slide 21: MOSFET model (pMOS)

## Slide 22: nMOS als schakelaar

## Slide 23: pMOS als schakelaar

## Slide 24: Complementary MOS

## Slide 25: pMOS en nMOS transistor gecombineerd

## Slide 26: CMOS Logica

## Slide 27: CMOS Logica

## Slide 28: Korte Herhaling Bipolaire transistors

## Slide 29: Lagenstructuur

## Slide 30: Bipolaire transistor: symbool

## Slide 31: Werking: NPN-stromen

## Slide 32: NPN-stromen (deel 2)

## Slide 33: Eenvoudigste model

## Slide 34: Stromen als functie van VBE

## Slide 35: Stroomversterking als functie van VBE

## Slide 36: Stroomversterking als functie van Ic en T

## Slide 37: Output karakteristieken

## Slide 38: Bipolaire transistor: equivalent schema

## Slide 39: Ebers-Moll model: werkingsgebieden

## Slide 40: Werkingsgebieden

## Slide 41: Voorbeeld output karakteristieken

## Slide 42: Stroomsturing versus spanningssturing

## Slide 43: Early Spanning

## Slide 44: 3 nodige begrenzingen voor de transistor
  Maximale stroom
  Maximale spanning
  Maximaal gedisipeerd vermogen

## Slide 45: 1ste begrenzing: maximale ICE stroom

## Slide 46: 2de begrenzing: maximale VCE spanning

## Slide 47: 3de begrenzing: warmtedissipatie PD

## Slide 48: Koelvin toevoegen

## Slide 49: Basisweerstand

## Slide 50: Emitter- en collectorweerstand
Notes: Ook de emitter en de collectorweerstand van de bipolaire transistor zijn belangrijk, vooral omdat de stromen die hierdoor lopen veel groter zijn dan de stromen door de basis. De emitterweerstand kan kleiner gemaakt worden door deze laag dunner te maken en de collectorweerstand door de laag dikker te maken. Soms wordt er om een kleinere collectorweerstand te bekomen nog een zeer hoog gedopeerde laag voorzien helemaal onderaan de structuur.
De weerstandswaarden die hierboven opgegeven zijn gelden voor een npn transistor. Omwille van de slechtere geleidbaarheid van een p-type laag zullen we hogere r_{e} en r_{c} waardes bekomen voor een pnp transistor.

## Slide 51: Beperking van de collectorweerstand

## Slide 52: NPN versus PNP transistors
  N-type laag heeft bij gelijke dopering een beduidend lagere weerstand dan een P-type laag
  Een pnp transistor heeft dus veel grotere emitter en collector weerstanden in vergelijking met een npn transistor
  Voor vermogencomponenten kunnen deze weerstanden en de opwarming die erbij hoort een probleem vormen

## Slide 53: Van Silicium naar verpakking