## Slide 1: Klasse C versterkers
Hoogfrequent versterkers
met 1 vermogentransistor
Jan Genoe
September 2025

## Slide 2: Vermogenversterkers voor hoge frequenties
  Vermogenversterkers voor hoge frequenties hebben meestal
    een vaste frequentie
    een beperkte bandbreedte (max 1 % van de frequentie)
  Toepassingen
    inductieve verwarming
      smeltovens
    diëlektrisch verwarmen
      drogen, bakken, polymeriseren
    Telecommunicatie
      draaggolf van zenders

## Slide 3: Vermogenversterkers voor hoge frequenties
  We kunnen gebruik maken van de eigenfrequentie van een resonante kring om
    De oscillatie op de juiste frequentie te genereren
    Om harmonischen weg te filteren
  Deze resonante kring vormt de belasting van de vermogentransistor
    De vermogentransistor levert het vermogen dat verloren/uitgestraald wordt door de resonante kring

## Slide 4: Basisschema van de Klasse C versterker

## Slide 5: Basisschema klasse C
  Rol actief element
    Wel: leveren van energie
      Compenseren van het verlies in de belasting
    Niet: vorming van de sinus
      Dit doet de trilkring

## Slide 6: Detail: de trilkring

## Slide 7: Verklaring van de werking (1)
  Zonder sturing actief element
    De inductantie (L) wisselt met de condensator (C) energie uit: trilling op de eigenfrequentie
    Amplitude van de oscillatie daalt (de trilling dempt uit) door energieoverdracht naar de belasting RL

## Slide 8: Berekening trilkring

## Slide 9: Berekening trilkring (2)

## Slide 10: Berekening trilkring (3)

## Slide 11: Berekening trilkring

## Slide 12: Berekening trilkring

## Slide 13: Gedempte trilkring

## Slide 14: Keuze van de parameters

## Slide 15: Benadering resonantiefrequentie

## Slide 16: Basisschema van de Klasse C versterker

## Slide 17: Verklaring van de werking (2)
  De aansturing van het actieve element
    plaatst lading bij op de condensator
    verhoogt de stroom door het spoel

## Slide 18: Geleidingshoek (alpha)
  De geleidingehoek is het deel van de periode dat de transistor gestuurd wordt
  Hoe korter de stuurperiode
    Hoe minder energie er geleverd wordt
    Hoe efficiënter de versterker
  De geleidingehoek blijft best constant
    anders bekomen we niet-lineariteiten in de weergave

## Slide 19: Gebruik van de klasse C versterker
  Voor vaste bronnen ...
  Voor FM versterkers
    amplitude is vast, frequentie varieert
    geleidingshoek kan ook constant zijn
  Voor AM versterkers
    Directe uitvoering
      geleidingshoek moet variëren tenzij pi/2
      geleidingshoek pi/2 is de enige oplossing
      Gebruik: kleine AM zenders en televisiezenders
    Plaatmodulatie uitvoering
      Voedingsspanning variëren in plaats van de geleidingshoek
      Gebruik: grote AM zenders

## Slide 20: Instelling basisstroom: door keuze geleidingshoek en piekstroom

## Slide 21: SPICE file Klasse C circuit
* Class C amp 1
Q_Q1 2 1 0 Q2
L_L1 2 3 1uH
C_C1 2 3 10nF
R_RL 2 3 60
V_Vdd 3 0 11V
R_Rin 4 1 100
V_Vin 4 0 sin(-1.5 2.7 1591500) DC=-1.5
.model Q2 NPN(Is=14.34f BF=200)

## Slide 22: Basisschema met knopen genummerd

## Slide 23: Spice simulatie: spanningen

## Slide 24: Spice simulatie: stromen

## Slide 25: Spice simulatie van de spanningen en stromen

## Slide 26: Lissajous figuur: knoop 2 en knoop 4

## Slide 27: Ontwerpparameters en bekomen oscillatie

## Slide 28: Uitgangspower en DC power

## Slide 29: Transistor power

## Slide 30: Drive transistor:verloop stromen en spanningen

## Slide 31: Bekomen oscillatiespanning als functie van de geleidingshoek

## Slide 32: Nodige piekstroom om voedingsspanning als zwaai te bekomen

## Slide 33: Bekomen rendement bij maximale uitsturing

## Slide 34: (Links) impedantie van de LRC-kring als functie van de frequentie (Rechts) het uitdempen van deze kring als functie van de tijd

## Slide 35: SPICE file Klasse C circuit
* Class C amp 1
Q_Q1 2 1 0 Q2
L_L1 2 3 1uH
C_C1 2 3 10n
R_RL 2 3 60
V_Vdd 3 0 11V
R_Rin 4 1 100
V_Vin 4 5 AC 0.5V 0 DC 0
V_VinDC 5 0 0.7V
.model Q2 NPN(Is=14.34f BF=200)

## Slide 36: Knoop 2 (spice simulatie)

## Slide 37: Contributies harmonischen aanstuursignaal
Notes: ### FM modulatie
We kunnen ook dezelfde berekeningsmethode gebruiken om de effecten van off-resonant aan te sturen uit te rekenen, bijvoorbeeld in geval van FM modulatie.

## Slide 38: Aansturing met een blokgolf

## Slide 39: Alternatieve schema's van de klasse C versterker

## Slide 40: Klasse C versterker met een transformator in de resonante kring

## Slide 41: Klasse C versterker met een LC kring aan de ingang van de transistor

## Slide 42: Basisschema van de klasse C versterker waarbij de uitgangspanning oscilleert rond de grond

## Slide 43: SPICE file Klasse C circuit (uitgang grond)
* klasseC versie2
Q_Q1 2 1 0 Q2
L_L1 0 3 1uH
C_C1 0 3 10n
R_R1 0 3 100
V_V3 4 0 11V
V_V5 1 0 sin(-2 3.09 1591500) DC=-2
C_C2 2 3 100n
L_L2 2 4 20uH
.model Q2 NPN(Is=14.34f BF=255.9 Rb=100 )

## Slide 44: Resultaat van de spice simulatie van het bovenstaande circuit

## Slide 45: Meerdere versterkingstrappen

## Slide 46: Stap1: verschillende voedingsspanning

## Slide 47: Stap 2: andere versie Vdd2

## Slide 48: Stap 3: diode als belasting

## Slide 49: Stap 4: diode -> transistor

## Slide 50: Stap 5: belast met tweede resonante kring (zelfde frequentie)

## Slide 51: Een andere versie van bovenstaand schema waarbij een derde trap toegevoegd werd aan de versterker

## Slide 52: IC implementatie

## Slide 53: Plaatmodulatie