## Slide 1: Klasse E versterkers
Hoogfrequent versterkers
met 1 vermogentransistor
Jan Genoe
Oktober 2025

## Slide 2: Basisschema Klasse E versterker

## Slide 3: Klasse E versterker
De klasse E versterker is een zeer efficiënte hoogfrequent versterker die gebruik maakt van:
  Eén enkele vermogentransistor als schakelend element
  Resonante LRC trilkring voor frequentieselectie
  Optimale timing tussen spanning en stroom voor minimaal vermogenverlies
  Hoge efficiëntie (tot 95% theoretisch mogelijk)

## Slide 4: Verklaring van de werking stap voor st

## Slide 5: Resonante seriekring van de klasse E versterker

## Slide 6: Stroom in resonante seriekring

## Slide 7: Voeding met DC stroom door L1

## Slide 8: Voeding met DC stroom door L1

## Slide 9: Integratie stroom op C1

## Slide 10: Integratie stroom op C1

## Slide 11: Integratie stroom op C1

## Slide 12: Transistor om de spanning op 0 te houden

## Slide 13: Spanning na integratie stroom op C1

## Slide 14: Klasse E met derde harmonische filter

## Slide 15: Uitgewerkte voorbeelden

## Slide 16: Ontwerpvergelijkingen voor laagfrequent Klasse E Versterkers
Voor frequenties beneden 1 MHz:

## Slide 17: Voorbeeld 1 : Opgave
  Verwacht vermogen : 5W
  Frequentie : 475 kHz
  Voedingsspanning : 12.5 V
  Kwaliteitsfactor : 5
  Saturatiespanning 0.5V

## Slide 18: Voorbeeld1 : berekende elementen
RL = 14.88 Ohm
C₁ = 4.78 nF (i.e. complexe impedantie van -70.07 i Ohm)
C₂ = 6.04 nF (i.e. complexe impedantie van -55.50 i Ohm)
L₂ = 24.93 uH (i.e. complexe impedantie van 74.39 i Ohm)
Totale complexe impedantie (seriekring): 18.89 i Ohm
Maximale stroom uit de voeding: 416.67 mA
Maximale source-drain spanning (transistor): 55.62 V
Hierbij werd een 80% veiligheidsmarge genomen
We kunnen de uitgang omwerken naar een impedantie van 50 Ohm
door een transformator met wikkelverhouding: 1.83

## Slide 19: Voorbeeld 1: Bekomen schema

## Slide 20: Voorbeeld1 : Spice file
* Class E amp 1
M_M1 2 1 0 0 FDB33N25
L_L1 2 3 1000uH
C_C1 2 0 4.78nF
L_L2 4 5 24.93uH
C_C2 2 4 6.04nF
R_RL 5 0 14.88
V_Vdd 3 0 12.5V
V_Vin 1 0 PULSE(0 9 1.05u 20n 20n 1.05u 2.10526u) DC=0
.model FDB33N25 VDMOS(Rg=3 Rd=40m Rs=27m Vto=5.35 Kp=35 lambda=.05 Cgdmax=1.1n Cgdmin=25p Cgs=1.7n Cjo=800p Is=7.94p Rb=7m mfg=Fairchild Vds=250 Ron=94m Qg=37n)

## Slide 21: Voorbeeld 1: Verloop spanningen (opstarten oscillatie)

## Slide 22: Voorbeeld 1: detail van de opstart

## Slide 23: Voorbeeld 1: detail 1 periode

## Slide 24: Voorbeeld 1: Schema met aanpassing 50 Ohm coax

## Slide 25: Voorbeeld 2 : Opgave
  Verwacht vermogen : 50W
  Frequentie : 137.77 kHz
  Voedingsspanning : 12.5 V
  Kwaliteitsfactor : 5
  Saturatiespanning 0.9V

## Slide 26: Voorbeeld 2: waardes componenten
RL = 1.39 Ohm
C₁ = 176.90 nF (i.e. complexe impedantie van -6.53 i Ohm)
C₂ = 222.56 nF (i.e. complexe impedantie van -5.19 i Ohm)
L₂ = 8.03 uH (i.e. complexe impedantie van 6.95 i Ohm)
Totale complexe impedantie (seriekring): 1.76 i Ohm
Maximale stroom uit de voeding: 4310.34 mA
Maximale source-drain spanning (transistor): 55.62 V
Hierbij werd een 80% veiligheidsmarge genomen
We kunnen de uitgang omwerken naar een impedantie van 50 Ohm
door een transformator met wikkelverhouding: 6.00

## Slide 27: Voorbeeld 2: Bekomen schema

## Slide 28: Voorbeeld 2: aanpassing 50 Ohm

## Slide 29: Voorbeeld 2: SPICE file
* Class E amp 1
M_M1 2 1 0 0 FDB33N25
L_L1 2 3 270uH
C_C1 2 0 176.9nF
L_L2 4 5 8.03uH
C_C2 2 4 222.56nF
R_RL 5 0 1.39
V_Vdd 3 0 12.5V
V_Vin 1 0 PULSE(0 9 3.65u 20n 20n 3.65u 7.3u) DC=0
.model FDB33N25 VDMOS(Rg=3 Rd=40m Rs=27m Vto=5.35 Kp=35 lambda=.05 Cgdmax=1.1n Cgdmin=25p Cgs=1.7n Cjo=800p Is=7.94p Rb=7m mfg=Fairchild Vds=250 Ron=94m Qg=37n)

## Slide 30: Voorbeeld 2: bekomen oscillatie

## Slide 31: Voorbeeld 2: detail opstartsequentie

## Slide 32: Voorbeeld 2: 1 periode van de Steady State

## Slide 33: Voorbeeld 3: Klasse E met injection locking

## Slide 34: Voorbeeld 3: SPICE file Klasse E circuit met injection locking
* Class E Tsai
M_SWn 0 11 10 0 nmos W=31580u L=0.35u
M_SWp 3 11 10 3 pmos W=500u L=0.35u
* stage 1
L_L1 3 6 0.37nH
L_L2 3 7 0.37nH
M_11 10 1 6 0 nmos W=980u L=0.35u
M_12 10 7 6 0 nmos W=980u L=0.35u
M_13 10 6 7 0 nmos W=980u L=0.35u
M_14 10 2 7 0 nmos W=980u L=0.35u
* stage 2

## Slide 35: Voorbeeld 3: SPICE file Klasse E circuit met injection locking
M_21 10 6 8 0 nmos W=3600u L=0.35u
M_22 10 9 8 0 nmos W=4800u L=0.35u
M_23 10 8 9 0 nmos W=4800u L=0.35u
M_24 10 7 9 0 nmos W=3600u L=0.35u
L_L3 3 8 0.37nH
L_L4 3 9 0.37nH
L_L5 8 4 0.8nH
L_L6 9 5 0.8nH
C_C1 4 5 5.1pF
* belasting
R_RL1 4 0 50

## Slide 36: Voorbeeld 3: SPICE file Klasse E circuit met injection locking
R_RL2 5 0 50
.include simul/berkeley35.lib

## Slide 37: Voorbeeld 3: simulatie Klasse E circuit met injection locking

## Slide 38: Voorbeeld 3: 1 periode M21

## Slide 39: Voorbeeld 3: 1 periode M22

## Slide 40: Samenvatting en Conclusies

## Slide 41: Belangrijkste Eigenschappen van Klasse E Versterkers
De klasse E versterker biedt verschillende belangrijke voordelen:
  Efficiëntie:
    Theoretisch tot 100% efficiëntie mogelijk
    Praktisch 85-95% haalbaar
    Ideaal voor batterij-gevoede toepassingen
  Frequentiebereik:
    Optimaal voor hoogfrequent toepassingen (MHz-GHz)
    Beperkte bandbreedte rond resonantiefrequentie
    Geschikt voor narrowband communicatie
  Implementatie:
    Eenvoudige topologie met één transistor
    Kritische timing tussen spanning en stroom
    Nauwkeurige componentwaarden vereist

## Slide 42: Toepassingsgebieden
  Moderne Communicatiesystemen:
    GSM/UMTS/LTE zendversterkers
    WiFi en Bluetooth transmitters
    RFID en NFC systemen
    Satellietcommunicatie
  Vooruitblik:
    5G millimeter-golf toepassingen
    IoT low-power transmitters
    Draadloze energieoverdracht
    Geïntegreerde on-chip oplossingen